## Slide 1
信息安全课程作业
人机验证与接插件检测方案设计
题目一：新颖的人机验证码方案设计
题目二：汽车接插件到位检测方法设计
附加题：基于TRIZ/第一性原理的创新改进
2354100 郝哲逸

## Slide 2
题目一：基于触觉反馈的新颖人机验证码方案
一、问题分析与设计思路
【传统验证码痛点】
• 图文验证码：易被OCR技术破解，用户体验差
• 滑块验证：可被轨迹模拟算法攻破
• 点击验证：存在重放攻击风险
【核心创新思路】
引入「触觉」作为全新验证因素——机器人无法感知物理触觉
【设计要求满足】
✓ 全新验证因素（触觉） ✓ 操作简单快速（3秒内）
✓ 适用移动端场景 ✓ 防御常见攻击
二、技术实现方案
【振动API调用】
Android: Vibrator.vibrate(long[] pattern)
iOS: UIImpactFeedbackGenerator / UINotificationFeedbackGenerator
Web: Navigator.vibrate() API (Chrome/Edge支持)
【振动模式编码】
短振(S)=100ms, 中振(M)=200ms, 长振(L)=400ms
示例序列: [S, 停, M, 停, S] → 用户选择「短-中-短」
三、系统工作流程示意图
服务器端
生成随机振动序列
加密+时间戳+一次性Token
安全传输
HTTPS/TLS加密通道
防中间人攻击
客户端执行
振动马达执行序列
触觉反馈引擎驱动
用户交互
感知振动模式
选择匹配选项/重播

## Slide 3
题目一：基于触觉反馈的新颖人机验证码方案
四、安全防护机制
攻击类型 | 攻击原理 | 防御机制 | 防御效果
自动化脚本 | 模拟用户操作流程 | 无法感知触觉反馈 | 完全防御
重放攻击 | 截获验证数据重发 | 一次性Token+时间戳(30s有效) | 完全防御
中间人攻击 | 窃听通信内容 | HTTPS加密传输 | 完全防御
暴力破解 | 穷举所有振动组合 | 尝试次数限制(3次)+冷却期(60s) | 有效防御
模拟器攻击 | 使用安卓模拟器 | 检测设备传感器真实性 | 有效防御
五、方案优势与应用场景
🔒
安全性高
机器人无法模拟触觉感知，从根本上区分人机
⚡
操作快速
验证流程3秒内完成，支持重播功能
♿
无障碍友好
视障用户可通过触觉完成验证，符合WCAG标准
💡
创新性强
首创触觉验证因素，技术专利可申请

## Slide 4
题目二：多传感器融合的汽车接插件检测
一、车间环境挑战分析
【干扰因素】
• 电磁干扰(EMI)：焊接设备、大功率电机产生强电磁干扰
• 环境噪声：机械运转噪声>85dB，影响声学检测
• 温度变化：-10°C~50°C波动，影响传感器精度
• 机械振动：生产线设备持续振动，导致误触发
【设计目标】
检测准确率>99.9% 、响应时间<100ms、抗干扰能力强 、适应多种插头类型
【适用插头类型】
有导向槽/无导向槽 | 有倒钩/无倒钩 | 圆形/矩形接口
二、三传感器融合检测原理
【压力传感器】检测插接到位时的压力峰值(15-25N)
【霍尔传感器】磁场变化确认金属部件位置(精度±0.1mm)
【声学传感器】分析插接到位特征频率(2-5kHz)
融合逻辑：至少2个传感器确认→判定到位
三、检测系统结构示意图
接插件剖面图
压力
传感器
霍尔
传感器
声学传感器
信号处理流程
信号采集
滤波去噪
特征提取
数据融合
状态判定
压力:阈值判断 | 霍尔:位置检测 | 声学:频谱分析

## Slide 5
题目二：多传感器融合的汽车接插件检测
四、抗干扰设计措施
干扰源
干扰特性
解决方案
技术指标
电磁干扰(EMI)
焊接设备、电机产生
强电磁场(>10V/m)
屏蔽线缆+金属外壳+
LC滤波电路+磁环
信噪比提升40dB
抗扰度等级III级
机械振动
生产线设备持续振动
频率10-100Hz
加速度补偿算法+
动态阈值调整+
机械减震安装
误触发率<0.01%
振动容限±2g
温度变化
车间温度波动
-10°C~50°C
温度补偿算法+
自校准机制+
耐温元器件选型
精度保持±5%
工作温度范围-20~60°C
环境噪声
机械运转噪声
>85dB
带通滤波器(1-8kHz)+
特征频率识别+
自适应噪声抑制
有效滤除>90%
信噪比>15dB

## Slide 6
附加题：基于TRIZ与第一性原理的创新改进设计
一、TRIZ理论在接插件检测中的应用
【原理1：分割原理】
将检测功能分散到多个独立传感器模块，单一故障不影响整体功能
【原理2：自服务原理】
插头预装RFID标签，自动识别型号、规格，实现智能匹配
【原理3：反馈原理】
LED指示灯(绿/红)+蜂鸣器双重反馈，操作员即时获知状态
【原理4：动态化原理】
检测阈值根据环境温度、振动等动态调整，自适应优化
【原理5：预先作用原理】
预置自检程序，开机自动校准传感器零点和灵敏度
【创新改进方案】
1. RFID智能识别：自动读取插头型号，匹配检测参数
2. 无线数据传输：蓝牙5.0传输检测数据，减少布线
3. AI辅助判断：机器学习优化检测阈值，提升准确率
二、第一性原理在验证码系统中的应用
【核心问题分解】
验证码的本质：区分人与机器
【人的本质特征】
• 感知能力：视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉
• 理解能力：语义理解、情境判断、常识推理
• 创造能力：生成新内容、组合创新
【机器的本质局限】
• 无法真正感知物理世界（触觉、嗅觉、味觉）
• 缺乏真实情境理解和常识推理
• 创造能力基于统计而非真正理解
【优化设计方案】
1. 多模态融合：触觉+视觉+听觉组合验证
2. 情境感知：结合用户行为模式、设备指纹分析
3. 生物特征辅助：指纹/面容快速辅助验证
4. 渐进式验证：根据风险等级动态调整难度
5. 物理交互验证：利用手机陀螺仪、加速度计